Функциональные, технические и эксплуатационные характеристики самоспасателей фильтрующих высокой эффективности – газодымозащитных комплектов ГДЗК-У

Закупаемый товар: самоспасатель фильтрующий высокой эффективности – газодымозащитный комплект ГДЗК-У.

Должен соответствовать требованиям к безопасности для самоспасателей высокой эффективности в соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты»; требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ Р 53261-2009 (в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 10 марта 2009 года N 304-р), а также требованиям технических условий ТУ 2568-031-05795731-01.

I. Функциональные характеристики

Самоспасатель фильтрующий высокой эффективности – газодымозащитный комплект (далее – самоспасатель) должен быть предназначен для индивидуальной защиты органов дыхания, зрения и кожных покровов головы человека от токсичных продуктов горения в течение заявленного времени защитного действия при эвакуации из производственных, административных и жилых зданий, помещений во время пожара при содержании кислорода в окружающей среде не менее 17 % объемных.

Самоспасатель должен быть предназначен для использования взрослыми и детьми старше 12 лет, в том числе имеющих длинные волосы, высокие прически и очки. Самоспасатель должен обеспечивать возможность ведения переговоров.

В комплект каждой единицы самоспасателя должны входить:

- Рабочая часть (огнестойкий капюшон и комбинированный фильтр)  – 1 штука.

- Герметичная упаковка – 1 штука.

- Сумка (футляр) – 1 штука.

- Руководство по эксплуатации на русском языке – 1 штука.

- Паспорт на самоспасатель или партию самоспасателей – 1 штука.

II. Технические характеристики

В целях приобретения товара с высокими техническими характеристиками, обеспечивающего максимальное удобство применения и гарантированное исключение риска поражения человека, к нему предъявляются следующие требования:

| Значение характеристики | Минимальное значение показателя | Максимальное значение показателя | Значения показателей, которые не могут изменяться | Единица измерения (ОКЕИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Масса самоспасателя, создающая нагрузку на голову | --- | не более 800 | --- | грамм |
| Коэффициенты проницаемости через самоспасатель1 | --- | не более 0,01 | --- | процент |
| Коэффициент подсоса в зону дыхания и в зону глаз2 | --- | не более 0,1 | --- | процент |
| Сопротивление дыханию при расходе воздуха 95 дм3/мин | --- | не более 800 (на вдохе) | --- | паскаль |
| Сопротивление дыханию при расходе воздуха 95 дм3/мин | --- | не более 300 (на выдохе) | --- | паскаль |
| Содержание диоксида углерода во вдыхаемом воздухе | --- | не более 2 | --- | процент |
| Время приведения в рабочее состояние | --- | не более 60 | --- | секунда |
| Площадь поля зрения рабочей части | не менее 70 | --- | --- | процент |
| Температурный диапазон эксплуатации для защиты от токсичных продуктов горения | --- | --- | от 0 до +60 | градус Цельсия |
| Температурный диапазон эксплуатации для защиты от ОХВ | --- | --- | от - 40 до +60 | градус Цельсия |

1 – тест-вещества - аэрозоль масляного тумана и/или аэрозоль хлорида натрия.

2 – тест-вещества – аэрозоль гексафторида серы

Требования к времени защитного действия самоспасателя при воздействующих концентрациях тест-веществ, обусловленные нормативной документацией производителей товара:

| Значение характеристики | Минимальное значение показателя | Максимальное значение показателя | Значения показателей, которые не могут изменяться | Единица измерения (ОКЕИ) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Монооксид углерода при концентрации 4375 мг/м3 | не менее 30 | --- | --- | минута |
| Водорода хлорид при концентрации 3000 мг/м3 | не менее 30 | --- | --- | минута |
| Водорода цианид при концентрации 2000 мг/м3 | не менее 30 | --- | --- | минута |
| Акролеин при концентрации 1250 мг/м3 | не менее 30 | --- | --- | минута |
| Ацетонитрил при концентрации 700 мг/м3 | не менее 30 | --- | --- | минута |
| Хлорпикрин при концентрации 50 мг/м3 | не менее 30 | --- | --- | минута |
| Хлор при концентрации 300 мг/м3 | не менее 30 | --- | --- | минута |
| Сероводород при концентрации 1400 мг/м3 | не менее 30 | --- | --- | минута |
| Диоксид серы при концентрации 2700 мг/м3 | не менее 30 | --- | --- | минута |
| Диоксид азота при концентрации 90 мг/м3 | не менее 30 | --- | --- | минута |
| Фтористый водород при концентрации 10 мг/м3 | не менее 30 | --- | --- | минута |
| Аммиак при концентрации 700 мг/м3 | не менее 30 | --- | --- | минута |
| Диметиламин при концентрации 90 мг/м3 | не менее 30 | --- | --- | минута |
| Хлорциан при концентрации 50 мг/м3 | не менее 30 | --- | --- | минута |
| Фосген при концентрации 50 мг/м3 | не менее 30 | --- | --- | минута |
| Циклогексан при концентрации 1000 мг/м3 | не менее 30 | --- | --- | минута |

III. Эксплуатационные характеристики

Самоспасатель должен представлять собой неразборное изделие одноразового применения и должен состоять из:

- Огнестойкий капюшон со смотровым окном, внешним регулируемым оголовьем и эластичным шейным обтюратором. Капюшон должен иметь один универсальный размер и полностью закрывать голову человека. Смотровое окно капюшона не должно искажать видимость, не должно запотевать в течение всего времени защитного действия.

- Полумаска с клапаном выдоха. Для исключения риска потери герметичности самоспасателя полумаска и комбинированный фильтр должны быть жестко закреплены между собой без применения резьбовых разборных соединений (креплений).

- Комбинированный фильтр (фильтрующе-сорбирующий патрон). Для обеспечения гарантированной сохранности защитных свойств фильтра, в том числе при воздействии на него высоких температур и открытого пламени, его корпус должен быть выполнен из металла (не горит и не плавится). Корпус комбинированного фильтра должен быть устойчив к механическим повреждениям и воздействию температур (ударопрочен, не горит и не плавится), должен позволять визуально без проведения испытаний определять видимые повреждения (образование вмятин).

IV. Требования к маркировке и упаковке.

Каждый самоспасатель должен быть герметично упакован и находиться в индивидуальном футляре (сумке).

Каждый футляр (сумка) должен быть опечатан пломбами предприятия-изготовителя.

Футляр (сумка) должен содержать пиктограммы (изображения) по правилам приведения в действие самоспасателя.

VI. Требования к дате изготовления, гарантиям и сопроводительным документам.

Поставляемые самоспасатели должны быть новыми (товар, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства).

Самоспасатели должны быть изготовлены не ранее 2017 года.

Срок службы самоспасателей в состоянии ожидания применения (гарантийный срок хранения) должен быть не менее 6 лет с даты изготовления без учета периода возможной пролонгации срока службы.

Партия самоспасателей должна сопровождаться следующими документами:

- Сертификат соответствия требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 019/2011 «О безопасности средств индивидуальной защиты» с указанием на принадлежность самоспасателя к высокой эффективности – не менее 1 штуки на всё количество поставляемых самоспасателей.

- Сертификат соответствия требованиям Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и ГОСТ Р 53261-2009 – не менее 1 штуки на всё количество поставляемых самоспасателей.

Дополнительная информация.

Заказчик вправе проводить экспертизу (проверку) в целях определения качества и комплектности поставленного товара на соответствие требованиям, установленным в настоящем техническом задании. Заказчик также имеет право требовать подтверждение качества поставляемой продукции путем предоставления поставщиком протоколов испытаний в лабораториях, имеющих соответствующую аккредитацию на осуществление данного вида деятельности.